## Slide 1: Dijelovi projekta ceste
Poprečni presjek ceste

## Slide 2: Dijelovi projekta ceste
Situacija ( položajni nacrt ) : sadrži projektnu razradu elemenata ceste za horizontalni tok trase
Uzdužni presjek : prikazuje visinski tok trase
Normalni poprečni presjek i karakteristični poprečni presjeci obrađuju elemente poprečnog presjeka
Svi prilozi crtani su u određenim mjerilima koja uglavnom ovise o razini projekta (studija, idejni projekt, glavni projekt).

## Slide 3: Stacionaža
udaljenost bilo koje točke na trasi od početka trase mjereno po osi ceste
početak trase tj. stacionaža 0+000,00 je unaprijed određena ili odabrana točka
svi prilozi projekta, svi opisi, lokacije pojedinih radova i vođenje tehničke dokumentacije radova međusobno su povezani i imenovani stacionažom

## Slide 4: Os ceste
Oblikovanjem osi ceste se definira tlocrtni položaj ceste
Sastoji se od:
          Pravaca
          Prijelaznih krivina (klotoida)
          Kružnih lukova
Prolazi sredinom kolnika osim u krivinama kod kojih je primijenjeno proširenje
Minimalni geometrijski elementi određeni su propisima, a ovise o voznodinamičkim zahtjevima

## Slide 5: Niveleta
Presječnica vertikalne plohe koja prolazi kroz os ceste s gornjom površinom kolnika
Položaj nivelete određuje visinski tok trase
Geometrijski se sastoji od:
                Pravaca
                Kružnih lukova
Tlocrtno se poklapa sa osi ceste osim napr. na autocestama, priključcima na čvorištima itd.

## Slide 6: Osnovni elementi poprečnog presjeka ceste
Prometni trak (kolnik)
Rubni trak
Bankina-berma
Uređaji za odvodnju (rigol, jarak)
…………………….
Trak za zaustavljanje
Trak za spora vozila
Trak za bicikliste
Hodnik za pješake
Razdjelni pojas

## Slide 7: 1) Prometni trak
Ukupna širina kolnika sastoji se od jednog, dva ili više voznih trakova
Pojas koji služi kretanju jednog prometnog toka
Broj trakova određuje se prema značenju ceste, gustoći prometa i zahtijevanoj propusnoj moći ceste

## Slide 9: Širina prometnog traka
ovisi o širini vozila i o bočnom sigurnosnom razmaku među vozilima
bočni sigurnosni razmak ovisi o računskoj brzini vozila
Prema našim propisima širina voznog traka se određuje na temelju projektne brzine
Vp (km/h) | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40
šVT | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 (2.75) | 2.75 (2.50)

## Slide 10: 2) Rubni trak
učvršćeni dio cestovnog presjeka između bankine i kolnika ili između kolnika i staza za bicikle i pješake
osigurava rub kolnika od oštećenja i jasno označava desni rub voznog traka
kolnik bez rubnog traka nema oštru konturu

## Slide 11: Širine rubnih trakova
20, 30 i 50 cm ovisno o kategoriji ceste
Izvedba:
      kao poseban element
      kao proširenje kolničke konstrukcije uz označavanje rubnom crtom
    Širine rubnih crta:
      Za projektne brzine >100 km/h ………………. 15 cm
      Za projektne brzine ≤100 km/h ………………. 10 cm

## Slide 12: 3) Bankina i berma
utvrđeni ili neutvrđeni dio od zemljanog materijala, zasijana travom
može biti utvrđena laganim zastorom
ako je trup ceste od kamena i ona je od kamena
služi za smještaj prometnih znakova, smjerokaznih stupića, stacionažnih oznaka, zaštitnih ograda, zaustavljanje vozila u nuždi, a samo iznimno kretanju pješaka
širine: 100, 120 i 150 cm ovisno o kategoriji i tipu ceste

## Slide 13
na nasipu se obje bankine izvode sa nagibom na vanjsku stranu
viša bankina ima nagib od 4%, a niža kao kolnik, ali ne manje od 4% za stabiliziranu bankinu, odnosno 7% za nestabiliziranu bankinu
u usjecima se bankina izvodi kao berma, neposredno uz rigol
nagib berme je 5-6 % prema rigolu

## Slide 14: Trak za zaustavljanje
na auto-cestama i po potrebi cestama 1. razreda
radi kvara vozila, brisanja vjetrobrana, slabosti vozača
neprekinuti su
širina min. 2,50 m
izvode se neposredno uz rubni trak ili rubnu crtu s desne strane kolnika
smjer nagiba mu je isti kao i kolnika

## Slide 15: Trak za sporu vožnju
kod većih uspona gdje teretna vozila gube na brzini i ometaju ostali promet
uz kolnik na području većih i duljih uspona
koriste ga spora vozila te se tako povećava propusna moć ceste
širina traka je 3,00 – 3,25 m
poprečni nagib mu je isti kao i na prometnim trakovima

## Slide 16: Trak za vozila javnog prometa
u gradovima
za autobus, tramvaj, trolejbus, taxi, hitnu pomoć, vatrogasna vozila

## Slide 17: Biciklističke staze
odvajaju se od kolnika visinski ili razdjelnim trakom
širina za jedan red biciklista je 1m

## Slide 18: Pješačke staze
odijeljene visinski ili iznimno rubnim trakom od kolnika
najbolje je odvojiti je od kolnika razdjelnim pojasom

## Slide 19: Razdjelni trak
na autocestama i cestama sa dva kolnika
širina kod auto-cesta u ravničarskom terenu je 4 m, a u ostalim slučajevima 3 m
izvode se i između kolnika i mjesta za parkiranje na odmorištima kod auto-cesta

## Slide 20: Prometni i slobodni profil
PROMETNI PROFIL
    obuhvaća sve vrste prometnih trakova i rubne trakove
    visina iznad kolnika iznosi 4,2 m
SLOBODNI PROFIL
    sastoji se od prometnog profila sa zaštitnim širinama i visinama
    u njega ne smiju izvana zadirati objekti, stupovi, raslinje
    slobodna visina je 4,50 m, mjeri se od najviše točke kolnika