## Slide 1: Vođenje linije ceste

## Slide 2: 1) Horizontalno vođenje linije
U tlocrtu linija ceste se sastoji od
    Pravaca
    Kružnih lukova
    Prijelaznih krivina

## Slide 3
Za brzi je promet poželjna pružena linija ceste:
    dulji pravci
    dulje prijelazne krivine
    kružne krivine velikog polumjera
Mogućnost udovoljenja ovim zahtjevima ovisi o konfiguraciji terena.

## Slide 4
u brežuljkastom, brdovitom i planinskom terenu može pravac potpuno otpasti, tako da se linija ceste u tlocrtu sastoji samo od kružnih lukova i prijelaznih krivina
pravac može otpasti i u ravnom terenu čime se dobije lijepa linija ceste i mogućnost dobrog prilagođavanja prirodi
u pojedinim slučajevima može otpasti i kružni luk pri čemu se spajaju samo prijelazne krivine

## Slide 5: 1. Pravac
u ravnici i širokim dolinama
ulazne i izlazne ceste gradova
prijelaz preko željezničke pruge
prijelaz preko vodotoka
Pravac izbjegavati zbog :
  krutog i neharmoničnog toka linije
  nema sposobnost prilagođavanja raznim oblicima terena
  zamara vozača
  zasljepljivanje vozilima iz suprotnog smjera

## Slide 6: 1.1. Poprečni nagib kolnika u pravcu
nesmetanu odvodnju površinske vode sa vozne površine osigurava poprečni nagib kolnika
kolnik ceste u pravcu može imati :
      jednostrani nagib
      dvostrani nagib
      dvostrani nagib sa zaobljenom srednjom trećinom
      parabolični oblik

## Slide 7: 1.2. Vrijednost poprečnog nagiba kolnika u pravcu
mora odgovarati zahtjevima dobre odvodnje
ovisi o vrsti zastora, njegovoj hrapavosti
hrapavi zastori min 4 %
suvremeni zastori min 2,5 %

## Slide 8: 2. Kružni luk
projektirati sa što većim polumjerom
susjedni polumjeri moraju biti u određenom odnosu (ne smiju se nizati krivine velikih i malih polumjera)
najmanji polumjer krivine ovisi o stabilnosti vozila za određenu računsku brzinu i poprečni nagib kolnika u krivini

## Slide 9: 2.1. Poprečni nagibi kolnika u krivinama
mora imati jednostran poprečni nagib prema unutarnjoj strani krivine
maksimalni iznosi 7 %, a minimalni 2,5%.
u serpentinama može biti do 9 %
u naselju maksimalni je 4 % (samo iznimno 6 %)

## Slide 10: 3. Prijelazna krivina klotoida
kod brzih motornih vozila pri neposrednom prijelazu iz pravca u kružni luk na vozilo i putnike nastupa djelovanje centrifugalne sile
da se ta sila smanji ispred se glavnog kružnog luka umetne luk većeg polumjera
ako se pred glavni kružni luk umetne više kružnih lukova raznih polumjera , promjena bočnih sila će se umanjiti
da se dobije postepen porast bočne sile, umeće se između pravca i kružnog luka prijelazna krivina – klotoida

## Slide 11: 3.1. Primjena prijelazne krivine
između pravca i kružnog luka
između dva kružna luka suprotno orijentirana
između dva istosmjerna luka različitih polumjera

## Slide 12: Serpentine ili zaokretnice
savladavanje velikih visinskih razlika
ograničenja najvećeg uzdužnog nagiba
razvijanje trase po padini uz primjenu zaokretnica, krivina malog polumjera i velikog kuta skretanja (oko 180°) na kojima ne vrijedi propisana računska brzina.
primjenjuje se na cestama sa manjim intenzitetom prometa u teškim terenima.

## Slide 13: Proširenje kolnika u krivini
uslijed promjene položaja osovina (zaokretanja kotača), vozilo zauzima u krivini veću širinu od one kod vožnje u pravcu, jer stražnji kotači ne slijede trag prednjih tj. stražnji kotači opisuju luk manjeg polumjera od prednjih
normalno se proširenje vrši na unutarnjoj strani krivine, a samo iznimno na vanjskoj.

## Slide 14: 2) Vertikalno vođenje linije
u visinskom se položaju cesta označuje niveletom -linija presjeka kruna ceste vertikalnom ravninom kroz os ceste.
niveleta se sastoji od pravaca i kružnih lukova.
od raznih mogućnosti visinskog položaja ceste prednost će imati ono rješenje kod kojega su najmanji troškovi građenja, održavanja i eksploatacije.

## Slide 15: Uzdužni nagibi
uzdužni nagib ceste označava se u postotcima ( % ) tj. koliko se metara cesta diže ili spušta na duljinu od 100 m.
s obzirom na potrebe odvodnje treba izbjegavati vrlo male nagibe
Max nagib
ovisi o razredu ceste, o konfiguraciji terena i vrsti zastora
ceste viših razreda imaju manje uzdužne nagibe od onih nižih razreda
uzdužni nagibi u nizinama su manji
kod hrapavih zastora uzdužni nagibi mogu biti veći
maksimalni nagibi iznose od 4 – 12 %

## Slide 16: 3) Prostorno vođenje linija
određivanje trase u situaciji i određivanje visinskog položaja ceste.
prilagođavanje trase terenu u cilju smanjenja količine iskopa i nasipa i uštede na građenju objekata
ne primjenjivati polumjere krivina manje od propisanih za određeni razred ceste

## Slide 17
minimum zemljanih radova osigurava se preko «nultog poligona»
postavljanjem nultog poligona dobiva se okosnica za postavljanje pravaca, kružnih lukova i prijelaznih krivina horizontalne osi trase.
odstupanjem osi od nulte linije nastaju pomaci lijevo i desno od nultog poligona koji već u položajnom nacrtu pokazuje da li je trasa u nasipu ili usjeku
tangente treba polagati tako da nasip bude približno jednak iskopu

## Slide 18
Situaciju i uzdužni presjek treba rješavati zajednički vodeći računa o međusobnom usklađivanju elemenata trase.
Najpovoljnija je ona linija koja daje najmanje troškove građenja, održavanja i eksploatacije.
Prilagođavanje trase konfiguraciji terena u situaciji i uzdužnom presjeku smanjuje troškove građenja.
U eksploataciji su povoljniji veći polumjeri krivina i manji uzdužni nagibi, ali se tako povećavaju troškovi građenja.

## Slide 19
Kod vođenja linije i odabira projektnih elemenata treba voditi računa o
      značenju ceste (magistralna, regionalna, lokalna)
      prometnom opterećenju (auto- cesta, razred)
      strukturi (motorni, mješoviti)
      konfiguraciji terena

## Slide 20
uzdužni nagib ceste treba biti po mogućnosti stalan, bez protunagiba ukoliko nisu uvjetovani posebnim razlozima
križanja magistralnih i regionalnih cesta sa željeznicom treba izvesti izvan razine, kod ostalih cesta ovakva izvedba ovisi o gustoći željezničkog ili cestovnog prometa
izbor lokacije i način vođenja trase na prijelazu ceste preko vodotoka ovisi o značenju ceste i veličini vodotoka
kod cesta nižeg razreda treba nastojati veće vodotoke prijeći okomito i u pravcu, dok je kod autocesta vođenje linije skoro slobodno

## Slide 21
u dolinama i na padinama trasu voditi po sunčanoj strani (južni i zapadni obronci) jer se na toj strani kolnik brže suši, kraće traje poledica, a snijeg se brže topi
izbjegavati podvodan teren, teren sklon klizanju, područja osulina, teren slabe nosivosti
a padinama izbjegavati obronke na kojima slojevi tla imaju nagib kao i padina, jer kod zasijecanja u takvu padinu može doći do odrona i klizanja slojeva ako između slojeva ima sloja gline i lapora
trasu voditi terenom na kojem će se dobiti dobar materijal za građenje te izbjegavati nepotrebno uništavanje šuma, obradivih zemljišta i njihovo parceliranje na male površine nepovoljne za obradu

## Slide 22: 4) Estetsko oblikovanje i skladnost linije
Kao i kod drugih građevinskih objekata i kod cesta se nastoji da budu lijepo oblikovane, te zato treba:
izbjegavati primjenu minimalnih horizontalnih i vertikalnih elemenata
kombinacijom elemenata horizontalnog i vertikalnog vođenja linije postići optimalno prostorno vođenje linije
trasu prilagoditi terenu, postojećoj vegetaciji i postojećoj izgradnji
pažljivo oblikovati kosine usjeka i nasipa, kao i objekte na trasi i uz trasu

## Slide 23
A) dobro rješenje
B) opasno rješenje

## Slide 24
Kratka krivina između dugih pravaca djeluje kao lom

## Slide 25
Kratak međupravac između istosmjernih krivina djeluje kao lom

## Slide 26
Kratka konkavna krivina kod protunagiba nivelete djeluje kao lom

## Slide 27
Kratak međupravac između dvije konkavne krivine djeluje neskladno

## Slide 28
Velike promjene nagiba na kratkim potezima izazivaju dojam gubitka dijelova trase

## Slide 29
Početak horizontalne krivine i tjeme konveksne vertikalne krivine ne smiju biti na istom mjestu.

## Slide 30
Kombinacija malenih lukova horizontalnih i vertikalnih elemenata daje dojam izlomljenosti trase

## Slide 31
Ako je horizontalno vođenje linije s mnogo krivina, vertikalno vođenje bi trebalo biti stalnije, a vrijedi i obrnuto.

## Slide 32
Optimalno vođenje linije, postiže se kad su promjene smjera (infleksije) u horizontalnom i vertikalnom toku trase locirane na približno istom mjestu.