## Slide 1: Zidovi

## Slide 2: Zidovi
vođenje trase u težim konfiguracijama terena ili nestabilnim tlima izaziva potrebu za projektiranjem zidova
izvode se prije ili istovremeno sa zemljanim radovima

## Slide 3: Podjela zidova prema položaju i funkciji
Potporni
      nalaze se na nižoj strani cestovnog trupa, ispod ceste
      preuzimaju opterećenje nasutih slojeva nasipa i prometno opterećenje
      može biti smješten uz sam kolnik (krunski potporni zid) ili podalje od ruba kolnika
Uporni
      nalaze se iznad kolnika
      preuzimaju opterećenje tla u usjeku
      može biti izveden u punoj visini ili s pokosom povrh krune zida
Obložni
      štite stabilne kosine usjeka osjetljive na djelovanje zraka i atmosferilija
      nemaju nosivu funkciju

## Slide 4: Materijali zidova
beton
armirani beton
kamen
montažni elementi od betona ili ab
žičane košare ispunjene kamenom (gabioni)

## Slide 7: Zidovi u stjenovitom tlu
a) Zidovi u stjenovitim tlima nemaju temeljnu stopu
b) Kod nagnutih terena, radi uštede na iskopu
temelja i betonu, može se izvesti stepenasto
temeljenje

## Slide 8: Potporni zid u koherentnom (vezanom) tlu
Skupljanje vode iza zida treba spriječiti izvedbom:
  filterskog sloja od kvalitetnog granuliranog kamenog materijala
  drenaža
  procjednica (barbakana) na razmaku 2-4 m

## Slide 9: Potporni zid u kamenitom tlu
Nije neophodna izvedba filtarskog sloja, ali su potrebne procjednice pri dnu zida i kamena zaloga uz stražnju plohu zida

## Slide 10: Ovisno o materijalu od kojeg su izrađeni zidovi mogu biti:
Kruti (masivni, monolitni)
    primjenjuju se na tlima sigurnim od naknadnih deformacija
    betonski, ab
Fleksibilni (savitljivi, montažni)
    na tlima kod kojih se očekuje naknadna konsolidacija temelja, naknadna umjerena slijeganja koje će zid moći slijediti bez većih teškoća

## Slide 11: Betonski zidovi
izvode se od betona sa dodatkom lomljenog kamena
prednja strana zida izvodi se vertikalna ili u nagibima 4:1, 5:1, 10:1
obrada vidljivih površina može biti:
        Ozrnjavanje (štokanje)
        Oblaganje betonskim pločama
        Oblaganje kamenom
ako se primjenjuje glatka ravna ili profilirana oplata obrada nije potrebna
potrebno predvidjeti dilatacije

## Slide 12: Armirano-betonski zidovi
Manje dimenzije od betonskih
Mrežasta armatura
Minimalna debljina 40 cm
Konzola ukliještena u temeljnu stopu
Zbog povećanja stabilnosti mogu se sa stražnje strane projektirati vertikalna rebra i rasteretne konzole

## Slide 14: Montažni zidovi
montažni elementi složeni u kasete koje se ispunjavaju lomljenim kamenom
propusni su za vodu
za terene u kojima se javlja podzemna i procjedna voda
kod sanacije klizišta
jednostavna i brza izvedba

## Slide 15: Potporni i uporni zid

## Slide 16: Armiranobetonski sidreni uporni zidovi